## Slide 1: Команда «Кыырай» Республика (Саха) Якутия г. Якутск МАОУ « Саха политехнический лицей »
CANSAT in Russia

## Slide 2: Состав команды «Кыырай»
Технический Консультант
Петров Ньургун Маратович
Руководитель Группы
Петров Марат Ефимович
Программист
Колодезников Егор
Капитан команды
Попов Владимир
Научный руководитель
Романов Юрий
Николаевич
3d моделист
Антонов Алексей
Техник
Николаев Ян
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай

## Slide 3: Блок-диаграмма Спутника
приемник
ПК
антенна
Наземная станция
Датчик
давления
передатчик
антенна
Спутник
Датчик
Ускорения
камера
GPS
память
ATmega128
Датчик температуры
Датчик пыли
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай

## Slide 4: Работа над проектом:
Плата датчиков
Плата МК
Atmega128
Плата радио-модуля
Датчик пыли
GPS-модуль
Аккумулятор
Камера
Объектив камеры
Презентация команды Кыырай
Лига Регуляр 2019 Cansat

## Slide 5: Конструктор
Механический каркас
Три платы:
Микроконтроллер Atmega128;
Научная нагрузка ( датчики температуры, давления и акселерометр);
Радио-модуль (трансивер), частота 430 мгц;
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай

## Slide 6
Миссии нашего спутника:
Измерение температуры и давления на траектории спуска.
Получение и интерпретация данных с 3х осевого акселерометра;
Построение траектории спуска спутника исходя из полученных данных.
Измерение влажности
Съёмка местности
Измерение температуры
Измерение количества пыли
Передать телеметрию по радиоканалу на наземную приемную станцию
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай

## Slide 7: Цель нашего аппарата и зачем он нужен:
Нашей главной задачей является эко-мониторинг.
Мы будем следить за концентрацией пыли в воздухе по сезонно, ориентируясь в разных окрестностях нашего города.
Наш аппарат измеряет количество пыли в местности.
Мы хотим сделать наш город Якутск экологически чистым и стараемся бороться с нашей главной проблемой в городе – пылью и смогом.
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай

## Slide 8: Что мы используем?
Мы используем для программирования нашего аппарата язык Cи. в основном наш аппарат стандартный и отличается от базового конструктора тем, что в нем встроен GPS модуль, камера и датчик пыли.
Презентация команды Кыырай
Лига Регуляр 2019 Cansat

## Slide 9
Устройство | Напряжение | Сила тока | Мощность
GPS NEO-6M | 3,30 | 0,10 | 0,33
BMP280- | 5,00 | 0,00 | 0,01
GP2Y1010AU0F | 5,00 | 0,02 | 0,10
DS18B20 | 5,00 | 0,00 | 0,01
Atmega128 | 5,00 | 0,02 | 0,10
L3GD20 | 3,30 | 0,01 | 0,02
ADXL345- | 3,60 | 0,00 | 0,00
E01-ML01SP2 | 3,60 | 0,02 | 0,10
DHT11 | 5,00 | 0,20 | 0,10
Итог |  |  | 0,99
Презентация команды Кыырай
Лига Регуляр 2019 Cansat

## Slide 10
Траектория полёта

## Slide 11: Система спасения
Система спасения Спутника
– парашют типа «полусфера».
F- сила сопротивления воздуха;
r – радиус парашюта.
r
F=mg

## Slide 12: Расчёт купола парашюта
m=0.35 кг – масса аппарата
g=9.8 м/с2 - ускорение свободного падения
cd=1.2– коэффициент сопротивления
ρ=1.2754 кг/м3 – плотность воздуха
v=8 м/с – скорость спуска
r= 14.9 см – радиус основания парашюта.
D= 29.8 см – диаметр парашюта.
F- сила сопротивления воздуха.
Система спасения Спутника
– парашют типа «полусфера».
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай

## Slide 13: Датчик пыли - GP2Y1010AU0F
Напряжение питания: 5-7V Рабочая температура: -10-65 ° C Ток потребления: 20 мА max Размер минимальной обнаруживаемой частицы: 0,0008 мм Чувствительность: 0.5V / (0,1 мг / м 3) Напряжение при чистом воздухе: 0.9V Температура хранения: -20 ~ 80 ℃ Размер: 46мм × 30мм × 17.6mm
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай

## Slide 14: Измерение количества пыли
Презентация команды Кыырай
Лига Регуляр 2019 Cansat
Оптический датчик пыли Sharp GP2Y1010AU0F эффективен в обнаружении очень мелких частиц, и обычно используется в системах очистки воздуха. Инфракрасный диод и фототранзистор расположены по диагонали и способствуют обнаружению отраженного света частиц пыли в воздухе. Датчик имеет очень низкое энергопотребление (20 мА максимально, 11 мА среднее). Выходной сигнал датчика представляет собой аналоговое напряжение пропорциональное измеренной плотности пыли.

## Slide 15: Микроконтроллер:
Atmega128:
128КБ перепрограммируемой флеш-памяти
4КБ флеш-памяти для данных
4КБ оперативной памяти
Напряжение питания 5В

## Slide 16: Микроконтроллер:
Основные аппаратные интерфейсы
- TWI (Two-wire Serial Interface)
USART (Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter
The 16-bit Timer/Counter
53 Programmable I/O Lines
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай

## Slide 17: Датчик температуры DS18B20
Откалиброванный цифровой термометр с разрешением от 9 до 12 bit
(дискретность 0.0625С)
Обменивается данными по 1-Wire шине и при этом может быть как единственным устройством на линии тк и работать в группе
Напряжение питания от 3 до 5.5 В
Точность измерений +-0.5С в дапазоне от -10С до +85С
Чтобы начать измерение необходимо подать команду начала (0х44)
После конвертирования, полученные данные запоминаются в 2-байтовом регистре температуры в оперативной памяти, и DS18B20 возвращается к неактивному состоянию.
Максимальное время измерения 750мс

## Slide 18: Датчик давления BMP280
Напряжение питания модуля: 3,3 или 5 В постоянного тока (поддерживаются оба уровня).
Потребляемый ток: до 2 мА во время измерений (зависит от режима точности).
Потребляемый ток: до 0,2 мА в режиме ожидания.
Измеряемое давление: от 30'000 до 110'000 Па (разрешение 0,16 Па)
Измеряемая температура: от 0 до +65 °C (разрешение 0,01°C)
Рабочая частота шины I2C: до 3,4 МГц.
Адрес модуля на шине I2C: 0x77.
Уровень логической «1» на шине I2C: от 0,7*Vcc до Vcc (где Vcc это напряжение питания модуля)
Подготовка к первому запуску после подачи питания: не менее 2 мс.
Рабочая температура: -40 … +85 °C
Габариты: 30x30 мм.

## Slide 19: Акселерометр ADXL345
Напряжение питания от 2 до 3,6 вольт
Ток, потребляемый в рабочем режиме от 40 до 150 мкА, в зависимости от частоты опроса
Разрешающая способность от 10 до 13 бит
3 оси акселерометра
Рабочий диапазон температур от -40 до +85 градусов Цельсия
Цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводный) и I2C
Детектирование событий: толчок, двойной толчок, свободное падение, наличие активности по осям, отсутствие активности
2 программируемых выхода событий
Корпус LGA размером 3×5×1 мм
Устойчив к ударам с ускорениями до 10000G

## Slide 20: Радио-модуль E01-ML01SP2
[IC] : nRF24L01P
[Частота] : 2,4 ~ 2,525 ГГц
[Мощность] : 20 дБм
[Расстояние] : 1,8 км
[Интерфейс] : SPI
[Введение] : E01-ML01SP2 основан на оригинальной импортированной форме nRF24L01P Nordic в Норвегии. И оснащенный микросхемой усилителя мощности 20 дБм, импортированной из США, благодаря которой мощность передачи достигает 100 мВт (20 дБм). Профессиональная аппаратная конструкция позволяет использовать модуль небольшого размера, что удобно для всех видов встроенных датчиков.
Презентация команды Кыырай
Лига Регуляр 2019 Cansat

## Slide 21: GPS-модуль NEO-6M
Напряжение питания: 3-5 В
Точность позиционирования: до 5 м
«Горячий старт»: 1 с
Чувствительность отслеживания : -162 дБм
Скорость обновления местоположения: 5 Гц
Температурный режим: от -40 до 85°C
Размер антенны: 18х18 мм
Размер модуля: 22x30x13 мм
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай

## Slide 22: Команда занимается усвоением информации по датчикам
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай

## Slide 23: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Лига Регуляр 2019 Cansat
Презентация команды Кыырай