## Slide 1: Команда «Кыырай» Республика (Саха) Якутия г. Якутск МАОУ « Саха политехнический лицей »

## Slide 2: Состав команды «Кыырай»
Тех. Консультант
Петров Ньургун Маратович
Рук. Группы
Петров Марат Ефимович
Программист
Колодезников Егор
Капитан команды
Попов Владимир
Научный руководитель
Романов Юрий
Николаевич
3dмоделист-Техник
Антонов Алексей
Техник
Николаев Ян

## Slide 3: Работа над проектом

## Slide 4
Миссии
Измерение температуры и давления на траектории спуска.
Получение и интерпретация данных с 3х осевого акселерометра;
Построение траектории спуска спутника исходя из полученных данных.
Измерение влажности
Съёмка местности
Сравнение данных измерения двух барометров разного типа
Измерение температуры
Измерение количества пыли
Передать телеметрию по радиоканалу на наземную приемную станцию

## Slide 5: Цель нашего аппарата и зачем он нужен.
Наш аппарат нужен для экомониторинга.
Наш аппарат измеряет количество пыли в местности.
Мы хотим сделать наш город Якутск экологически чистым и стараемся бороться с нашей главной проблемой в городе – пылью и смогом.

## Slide 6: Что мы используем?
Мы используем для программирования нашего аппарата язык C++ в основном наш аппарат стандартный и отличается от базового конструктора тем, что в нем встроен GPS модуль, камера и датчик пыли.

## Slide 7
Устройство | Напряжение | Сила тока | Мощность
GPS NEO-6M | 3,30 | 0,10 | 0,33
DHT11 | 5,00 | 0,00 | 0,01
GP2Y1010AU0F | 5,00 | 0,02 | 0,10
DS18B20 | 5,00 | 0,00 | 0,01
Atmega128 | 5,00 | 0,02 | 0,10
L3GD20 | 3,30 | 0,01 | 0,02
LSM303 | 3,30 | 0,00 | 0,00
HC-12 | 3,30 | 0,10 | 0,33
Итого |  |  | 0,89

## Slide 8
Траектория полёта

## Slide 9: Система спасения
Система спасения Спутника
– парашют типа «полусфера».
F- сила сопротивления воздуха;
r – радиус парашюта.
F
r

## Slide 10: Расчёт купола парашюта
m=0.35 кг – масса аппарата
g=9.8 м/с2 - ускорение свободного падения
cd=1.2– коэффициент сопротивления
ρ=1.2754 кг/м3 – плотность воздуха
v=8 м/с – скорость спуска
r= 14.9 см – радиус основания парашюта.
D= 29.8см – диаметр парашюта.
F- сила сопротивления воздуха.
Система спасения Спутника
– парашют типа «полусфера».

## Slide 11: Датчик пыли - GP2Y1010AU0F
Оптический датчик пыли Sharp GP2Y1010AU0F эффективен в обнаружении очень мелких частиц, и обычно используется в системах очистки воздуха. Инфракрасный диод и фототранзистор расположены по диагонали и способствуют обнаружению отраженного света частиц пыли в воздухе. Датчик имеет очень низкое энергопотребление (20 мА максимально, 11 мА среднее). Выходной сигнал датчика представляет собой аналоговое напряжение пропорциональное измеренной плотности пыли.
Напряжение питания: 5-7V Рабочая температура: -10-65 ° C Ток потребления: 20 мА max Размер минимальной обнаруживаемой частицы: 0,8 м Чувствительность: 0.5V / (0,1 мг / м 3) Напряжение при чистом воздухе: 0.9V тип. Температура хранения: -20 ~ 80 ℃ Размер: 46мм × 30мм × 17.6mm

## Slide 12: Микроконтроллер
Atmega128:
128КБ перепрограммируемой флеш-памяти
4КБ флеш-памяти для данных
4КБ оперативной памяти
Напряжение питания 5В

## Slide 13: Микроконтроллер
Основные аппаратные интерфейсы
- TWI (Two-wire Serial Interface)
USART (Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter
The 16-bit Timer/Counter
53 Programmable I/O Lines

## Slide 14: Cхема питания

## Slide 17: Датчик температуры DS18B20
откалиброванный цифровой термометр с разрешением от 9 до 12 bit
(дискретность 0.0625С)
обменивается данными по 1-Wire шине и при этом может быть как единственным устройством на линии тк и работать в группе
напряжение питания от 3 до 5.5 В
точность измерений +-0.5С в дапазоне от -10С до +85С
Чтобы начать измерение необходимо подать команду начала (0х44)
После конвертирования, полученные данные запоминаются в 2-байтовом регистре температуры в оперативной памяти, и DS18B20 возвращается к неактивному состоянию.
Максимальное время измерения 750мс

## Slide 18: Датчик давления BMP280
Напряжение питания модуля: 3,3 или 5 В постоянного тока (поддерживаются оба уровня).
Потребляемый ток: до 2 мА во время измерений (зависит от режима точности).
Потребляемый ток: до 0,2 мА в режиме ожидания.
Измеряемое давление: от 30'000 до 110'000 Па (разрешение 0,16 Па)
Измеряемая температура: от 0 до +65 °C (разрешение 0,01°C)
Рабочая частота шины I2C: до 3,4 МГц.
Адрес модуля на шине I2C: 0x77.
Уровень логической «1» на шине I2C: от 0,7*Vcc до Vcc (где Vcc это напряжение питания модуля)
Подготовка к первому запуску после подачи питания: не менее 2 мс.
Рабочая температура: -40 … +85 °C
Габариты: 30x30 мм.

## Slide 19: Акселерометр ADXL345
Напряжение питания от 2 до 3,6 вольт
Ток, потребляемый в рабочем режиме от 40 до 150 мкА, в зависимости от частоты опроса
Разрешающая способность от 10 до 13 бит
3 оси акселерометра
Рабочий диапазон температур от -40 до +85 градусов Цельсия
Цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводный) и I2C
Детектирование событий: толчок, двойной толчок, свободное падение, наличие активности по осям, отсутствие активности
2 программируемых выхода событий
Корпус LGA размером 3×5×1 мм
Устойчив к ударам с ускорениями до 10000 g

## Slide 20: Радиомодуль HC-12
Рабочая частота – 433,4 – 473,0 МГц
Используется только внешняя антенна, PCB антенна на модуле отсутствует
Дальность передачи информации – до 1000 - 1800 м на открытом пространстве в зависимости от режима работы
Мощность передатчика – до 100 мВт (доступны настройки для 8 уровней мощности)
Количество каналов передачи данных – 100
Четыре рабочих режима
Встроенный микроконтроллер (присутствует на модуле) STM8S003F3
Интерфейс для коммуникации с внешними устройствами – UART
Потребляемый ток – от 3,6 мА до 16 мА в зависимости от режима работы
Пиковое потребление тока – до 100 мА (передача данных)
Потребление тока в ждущем режиме – 80 мкА
Напряжение питания – от 3,2 В до 5,5 В
Настройка модуля AT командами